## Slide 1: Cisco IOS hozzáférés
Operációs rendszerek
Minden végberendezés és hálózati eszköz operációs rendszert (OS) igényel.
Az alkalmazásokkal és a felhasználóval kapcsolatot teremtő része a felhasználói felület vagy shell.
A felhasználói felület lehet parancssoros
(command line interface, CLI) vagy grafikus
(graphical user interface, GUI).
Felhasználói felület - A felhasználók ezen keresztül avatkozhatnak be a számítógép működésébe. A beavatkozás történhet parancssoros (CLI) vagy grafikus (GUI) felhasználói felületről.
Kernel - A hardver- és szoftverösszetevők közti kommunikációt végzi, ezen kívül a szoftverek igényeinek megfelelően a hardvererőforrások kezelése a feladata.
Hardver - A számítógép fizikai alkatrészei, elektronikája.

## Slide 2: Grafikus felhasználói felület
A grafikus felhasználói felület grafikus ikonokkal, menükkel, ablakokkal lehetővé teszi a beavatkozást a számítógép működésébe.
A grafikus felületek néha meghibásodnak, összeomlanak, vagy nem úgy működnek, ahogy kellene. Ezen okok miatt a hálózati eszközöket általában parancssorból konfiguráljuk. A parancssor kevesebb erőforrást igényel és stabilabb, mint egy grafikus felületet.
Szinte minden Cisco készülék a Cisco Internetwork Operating System (IOS) operációs rendszert használja.

## Slide 3: Az operációs rendszer feladata
A hálózati eszközök rendszeréhez hasonló a számítógépek.
A számítógépek grafikus felhasználói felületén keresztül a következők lehetnek:
-Kiválaszthat elemeket, és programokat futtathat egér segítségével.
-Szöveget vagy szöveges parancsokat írhat be.
-Monitoron nézheti a műveletek eredményét.
Egy parancssor alapú hálózati operációs rendszer a következőket teszi lehetővé a hálózati szakember számára:
-Billentyűzettel parancssor alapú hálózati programokat futtathat.
-Szöveget vagy szöveges parancsokat írhat be.
-Monitoron nézheti a műveletek eredményét.
A Cisco hálózati eszközök a Cisco IOS meghatározott verzióit futtatják. A konkrét IOS-verzió a használt eszköz típusától és a szükséges funkcióktól függ.

## Slide 4
Hozzáférési módok
Egy switch alapértelmezés szerint továbbítja a forgalmat, ehhez nem kell javítani konfigurálni rajta semmit.
Az új switch beállításától függetlenül minden switch-et fel kell konfigurálni és biztonságosan kell tenni.
Módszer
Konzol:
Sávon kívüli elérést biztosító fizikai menedzsment port a Cisco eszközökön.
Secure Shell (SSH):
Az SSH a javasolt sávon belül módszer, hogy a hálózaton keresztül, virtuális interfész segítségével biztonságos parancssoros kapcsolatot létesítünk.
Telnet:
A Telnet a parancssor nem biztonságos távoli elérési módja hálózaton keresztül, virtuális interfész segítségével. Az SSH-tól eltérően a Telnet nem kínál biztonságos, titkosított kapcsolatot, nem feltétlenül ajánlott teszthálózaton.

## Slide 5
Terminálemulációs programok
Sokfajta terminálemulációs program létezik a hálózati eszközök konzolporton keresztüli soros eléréséhez és a távoli Telnet/SSH kapcsolódáshoz. Ezek a programok beállítását az ablakok méretét, a betűkészlet megváltoztatását a színek beállítását, és ezzel is növeli a hatékonyságot.

## Slide 6
Tudáspróba

## Slide 7
Elsődleges módok
Biztonsági okokból a Cisco IOS a felügyeletet az alábbi két parancssoros módra osztja:
Felhasználói EXEC mód - Korlátozott beállítások, de alapvető műveletekhez megfelelő. Csak korlátozott számú lekérdező felügyeleti parancs használható, semmi olyan parancs nem engedélyezett, ami az eszköz beállítását megváltoztatná.
Privilegizált EXEC mód - Beállításokat végző parancsok kiadásához a rendszergazdának privilegizált módban kell lennie. A magasabb beállítási módok csak innen érhető el.

## Slide 8
Konfigurációs módok és alkonfigurációs módok
Az eszköz konfigurálásához a felhasználónak globális beállításs módba kell lépnie, amelyet röviden globális konfig módnak nevezünk.
A globális konfig módban az eszköz egészét érintő beállításokat hajtunk végre. A globális konfig módban a prompt jelben (config)# látható az eszköz neve után, például: Switch(config)# .
A többi speciális beállításs mód előtt globális beállításs módba kell lépnünk.
Két gyakran használt alkonfigurációs mód:
A globális konfig módból a felhasználó továbbléphet alkonfigurációs módokba.
-Vonalkonfigurációs mód - Konzolos, SSH-, Telnet vagy AUX-szolgáltatás konfigurálására szolgál.
-Interfészkonfigurációs mód - Switchport vagy router hálózati interfész beállítását végezzük innen.

## Slide 9
Navigáció az IOS-módok között
Többféle parancs szolgál arra, hogy a különböző parancsmódok között ki-be járjunk. A felhasználói EXEC módból az enable paranccsal lehet privilegizált EXEC módba lépni. A disable paranccsal pedig visszajutunk a felhasználói EXEC módba.
Globális konfigurációs módba lépéshez használjuk a configure terminal privilegizált módú parancsot.
Számos különböző alkonfigurációs mód létezik. Vonalkonfigurációs módba lépéshez a line parancsot kell használni, amelyet a vonal típusa és száma követ.
Közvetlenül is átléphetünk az egyik alkonfigurációs módból egy másikba.

## Slide 10
Tudáspróba

## Slide 11
Az IOS-parancsok alapvető felépítése
Ez a témakör a Cisco IOS parancsainak alapvető szerkezetét mutatja be.
A Cisco IOS-nak sok parancsa van. Minden parancsnak adott formátuma vagy szintaxisa van, és csak a megfelelő módban lehet azokat kiadni.
-Kulcsszó - Az operációs rendszerben meghatározott specifikus paraméter (az ábrán ip protocols).
-Argumentum - Ez nincs előre definiálva; ez a felhasználó által meghatározott érték vagy változó (az ábrán 192.168.10.5).
Az Enter billentyűvel küldjük el a parancsértelmezőnek.

## Slide 12
IOS-parancsok szintaxisa
A parancsok egy vagy több paraméterrel (argumentummal) rendelkezhetnek.
A szintaxis megadja azt a mintát vagy formátumot, amelyet a parancs beírásakor használni kell.
A félkövér szöveg jelenti a pontosan beírandó parancsokat és kulcsszavakat. Dőlt betűs szöveg jelzi a felhasználó által megadott értékeket jelentő paramétereket.
A példák a tananyagban szereplő IOS-parancsok használatát mutatják be.
Ping ip address A parancs kulcsszava a ping, a felhasználó által megadott paraméter pedig a cél állomás IP-címe (ip-address). Például: ping 10.10.10.5.

## Slide 13
Az IOS súgófunkciói
Az IOS kétféle segítséget kínál: környezetérzékeny súgót és parancsszintaxis-ellenőrzést.
A környezetérzékeny súgót a parancssorba beírt ? segítségével érjük el.
A parancsszintaxis-ellenőrzés megnézi, hogy a felhasználó érvényes parancsot írt-e be.
Ha a parancs helyes, a megfelelő művelet végrehajtódik, a parancssor pedig a megfelelő prompt jellel tér vissza. Ha a parancsértelmező nem ismeri fel az utasítást, visszajelzést küld a hiba okáról.

## Slide 14
Gyorsbillentyűk és billentyűkombinációk
Az IOS-parancssor gyorsbillentyűkkel és billentyűkombinációkkal teszi könnyebbé a konfigurálást, ellenőrzést és hibaelhárítást.
A parancsok és kulcsszavak egészen addig rövidíthetők, amíg még egyértelmű marad, hogy melyik szóról van szó.
A táblázat felsorolja a parancsok bevitelét megkönnyítő billentyűket.

## Slide 15
Gyorsbillentyűk és billentyűkombinációk
Ha egy parancs kimenete több sort eredményez, mint ami egy terminálablakban megjeleníthető, az IOS a “--More--” szót jeleníti meg.
Ez a táblázat felsorolja a műveletből való kilépéshez használható billentyűkombinációkat.

## Slide 16
Eszköznevek
Alapértelmezés szerint minden eszköznek van gyárilag beállított neve.
Az állomásnév segít ellenőrizni, hogy a megfelelő eszközbe léptünk-e be.
Válasszunk olyat, amit könnyű megjegyezni, dokumentálni, és azonosítja az eszközt! Néhány fontos elnevezési szabály:
Betűvel kezdődik
Nem tartalmaz szóközt
Betűvel vagy számmal végződik
Betűt, számot, kötőjelet vagy aláhúzásjelet tartalmaz
Legfeljebb 63 karakter hosszú
A szervezet olyan nevezéktant alkosson, ami könnyűvé, magától értetődővé teszi az egyes eszközök azonosítását.
A hálózati dokumentációban le kell írni, hogy miként választották ki ezeket a neveket, hogy a későbbi eszközöknél ugyanezt a rendszert használhassák.

## Slide 17
Jelszó irányelvek
A gyenge vagy könnyen kitalálható jelszavak használata folyamatosan a szervezetek legnagyobb biztonsági problémája.
A Cisco IOS beállítható úgy, hogy hierarchikus jelszavakat használjon, hogy különböző hozzáférési jogosultságokat biztosítson egy hálózati eszközhöz.
Minden hálózati eszköznek korlátoznia kell a rendszergazdai hozzáférést azáltal, hogy jelszóval biztosítja a privilegizált EXEC, a felhasználói EXEC és a távoli Telnet hozzáférést. Ezen túl minden jelszót titkosítani kell és jogi figyelmeztetést kell kiírni.
Erős, nem kitalálható jelszót kell választani.
Használjunk 8 karakternél hosszabb jelszavakat.
Használjunk kis- és nagybetűket, számokat, speciális karaktereket és/vagy számsorozatokat.
Ne használjunk azonos jelszót minden eszközön.
Ne használjunk gyakori szavakat, mert könnyen kitalálhatók.

## Slide 18
Jelszavak beállítása
Amikor csatlakozunk egy eszközhöz, először a felhasználói EXEC módba kerülünk. A biztonságát a konzolbeállítás adja.
Ezután a konzolhozzáférés jelszót fog kérni, mielőtt a felhasználói EXEC módba engedne minket.
Ahhoz, hogy rendszergazdai hozzáférésünk legyen minden IOS-parancshoz, és konfigurálhassuk az eszközt, privilegizált EXEC hozzáférés kell. Ez nagyon fontos mód, mert teljes hozzáférést kapunk az eszközhöz.

## Slide 19
Jelszavak beállítása
A virtuális terminál (VTY) vonalak Telnet vagy SSH segítségével távoli hozzáférést biztosítanak az eszközhöz. Sok Cisco switch akár 16 VTY-vonalat is támogat, melyek számozása 0 és 15 közé esik.
A VTY-vonalak biztonságossá tételéhez lépjünk VTY-vonali módba a line vty 0 15 globális konfigurációs paranccsal. Ezután pedig adjuk meg a VTY-jelszót a password jelszó parancs segítségével. Végül engedélyezzük a VTY-hozzáférést a login paranccsal.

## Slide 20
Jelszavak titkosítása
A startup-config és a running-config fájlok a legtöbb jelszót egyszerű szövegként jelenítik meg. Ez biztonsági fenyegetést jelent, mert bárki megláthatja a jelszavakat, ha hozzáfér ezekhez a fájlokhoz.
Az összes egyszerű szöveges jelszó titkosításához használjuk a service password-encryption globális konfigurációs parancsot
Ez a parancs egy gyenge titkosítást alkalmaz a titkosítatlan jelszavakon. A titkosítás csak a konfigurációs fájlban eltárolt jelszavakra vonatkozik.

## Slide 21
Jelszavak titkosítása
Ellenőrizzük a show running-config paranccsal az immár titkosított jelszavainkat.

## Slide 22
Banner üzenetek
A jelszavak megkövetelése jó módszer a jogosulatlan személyek kizárására a hálózatból, mégis lényeges annak kinyilvánítása, hogy az eszközbe csak az arra jogosultak léphetnek be.
Ezért készítsünk banner üzenetet.
A parancs kiadása után a banner üzenet meg fog jelenni az eszközhöz való hozzáféréskor, amíg a parancsot vissza nem vonjuk.

## Slide 23
Konfigurációs fájlok
Két rendszerfájl tárolja az eszköz konfigurációját:
Startup-config - Az NVRAM-ban tárolt elmentett konfiguráció. Tartalmazza az összes olyan parancsot, amelyet az eszköz indításkor vagy újraindításkor végrehajt. Az eszköz kikapcsolásakor nem veszti el a tartalmát.
Running-config - Ez a RAM-ban van eltárolva. Az aktuális konfiguráció található benne. Az aktív konfiguráció módosítása azonnali hatással van a Cisco eszköz működésére. A RAM elfelejti a tartalmát, ha megszűnik az áramellátása. Az eszköz kikapcsolásakor vagy újraindításakor minden eltűnik belőle.
A show running-config privilegizált EXEC módú parancs megjeleníti az aktív konfigurációt.

## Slide 24
Konfigurációs fájlok
Az indító konfigurációs fájl megtekintéséhez használjuk a show startup-config privilegizált módú parancsot.
Az eszköz újraindulása vagy tápellátásának megszűnése esetén a nem mentett konfigurációs módosítások elvesznek. A módosításokat az aktív konfigurációból az indító konfigurációba menti a copy running-config startup-config privilegizált módú parancs.

## Slide 25
Az aktív konfiguráció megváltoztatása
Visszavonhatjuk a parancsokat egyenként, vagy újraindíthatjuk az eszközt a reload privilegizált módú paranccsal, hogy az indító konfigurációt visszaállítsuk.
A reload parancs hátránya, hogy az aktív konfiguráció visszavonása miatt az eszköz és emiatt akár a hálózat is egy rövid ideig nem lesz elérhető.
Az újraindítási parancs kiadásakor az IOS észre fogja venni, hogy az aktív konfiguráció nem mentett változtatásokat tartalmaz az indítóhoz képest.
A változtatások elvetéséhez írjuk be az n betűt vagy a no szót.
Lehet olyan is, hogy a nem kívánt változtatásokat már mentettük az indító konfigurációba, ilyenkor lehet, hogy minden beállítást törölnünk kell.
Az indító konfiguráció törlése az erase startup-config privilegizált EXEC módú paranccsal történik.
Miután az indító konfigurációt töröltük az NVRAM-ból, újra kell indítani az eszközt, hogy az aktív konfiguráció is eltűnjön a RAM-ból.

## Slide 26
A konfigurációs fájlokat szövegfájlba is menthetjük és archiválhatjuk.
Konfiguráció rögzítése szövegfájlba
Tegyük fel, hogy adott egy felkonfigurált switch, amelyen az aktív konfigurációt elmentették az eszközön.
1. lépés Nyissuk meg a terminálemulációs programunkat, ( PuTTY) amellyel már csatlakoztunk a switch-hez.

## Slide 27
2. lépés Engedélyezzük a naplózást a terminálszoftverben, és adjuk meg a leendő naplófájl nevét és helyét. Az ábrán azt látjuk, hogy minden kimenet (All session output) a megadott fájlba (MySwitchLogs) lesz elmentve.

## Slide 28
Konfiguráció rögzítése szövegfájlba
3. lépés Adjuk ki a show running-config vagy a show startup-config parancsot privilegizált módban. A terminálablakban megjelenő szöveg a kiválasztott állományba lesz mentve.
4. lépés Kapcsoljuk ki a naplózást a terminálszoftverben. Az ábra az látható, hogy a naplózást kikapcsoljuk a "Semmi" (None) naplózási beállítás kiválasztásával.

## Slide 29
Konfiguráció rögzítése szövegfájlba
Konfigurációs fájl visszaállítása egy eszközre:
1. lépés: Lépjünk be globális konfigurációs módba az eszközön.
2. lépés: Másoljuk és illesszük be a szövegfájlt a switch-hez csatlakozó terminálablakba.
A fájlban lévő szöveget a parancssor parancsként értelmezi, és beilleszti őket az aktív konfigurációba. Kényelmes módszer egy eszköz manuális konfigurálására.

## Slide 30
IP-címek
Az IP-címek teszik lehetővé, hogy az eszközök megtalálják egymást, és az interneten keresztül végponttól végpontig terjedő kommunikáció legyen lehetséges. Minden végberendezésnek rendelkeznie kell IP-címmel. Példa végberendezésekre:
Számítógépek (munkaállomások, laptopok, fájl- és webszerverek)
Hálózati nyomtatók
IP-telefonok
Biztonsági kamerák
Okostelefonok
Hordozható eszközök (pl.: a vezeték nélküli vonalkód-leolvasó)
Az IPv4-címek szokásos formája a pontozott decimális forma, ami négy decimális, 0 és 255 közé eső számból áll.
Amikor IP-ről beszélünk, akkor az IPv4- és IPv6-protokollt egyaránt értjük rajta.
Az IPv4-címhez alhálózati maszk is kell. Az IPv4 alhálózati maszk egy 32 bites érték, amely megkülönbözteti a cím hálózati részét az állomásazonosító résztől. Az IPv4-címmel párosítva az alhálózati maszk határozza meg, hogy az eszköz melyik alhálózat tagja.

## Slide 31
IP-címek
Az ábrán látható példa az állomáshoz rendelt IPv4-címet (192.168.1.10), alhálózati maszkot (255.255.255.0) és alapértelmezett átjárót (192.168.1.1) jeleníti meg.
Az alapértelmezett átjáró annak a routernek az IP-címe, amely az eszköz számára távoli hálózatok és az internet elérését is lehetővé teszi.

## Slide 32
Az IPv6-címek 128 bit hosszúak és hexadecimális értékek sorozataként írjuk le őket.
IP-címek
Mivel négy bit ad ki egy hexadecimális számjegyet, így a cím 32 hexadecimális számjegyből áll. A négy hexadecimális számjegyből álló csoportokat kettőspont (:) választja el. Az IPv6-címek esetében nem különböztetjük meg a kis- és nagybetűket, bármelyiket használhatjuk.

## Slide 33
Interfészek és portok
A hálózati kommunikáció fontos részét alkotják a végberendezések és a hálózati eszközök interfészei, valamint az őket összekötő kábelek.
Az interfészhez csatlakoztatott kábelnek az interfész fizikai szabványainak megfelelőnek kell lennie.
Hálózati közeget: csavart érpáras kábel, optikai kábel, koaxiális kábel vagy vezeték nélküli átvitel.

## Slide 34
Az egyes adatátviteli közegek egyedi sajátosságokkal és előnyökkel rendelkeznek.
Nem minden közeg alkalmas egy bizonyos célra.
Interfészek és portok
A különféle közegek néhány különböző tulajdonsága:
-Hatótávolság, azaz a jel által a közegben sikeresen megtett út
-A közeg telepítési környezete
-Az átvitt adat mennyisége és az átvitel sebessége
-Bekerülési és telepítési költség
Az internet összeköttetései nem csak egy konkrét átviteli közeget, hanem egy meghatározott átviteli technológiát is igényelnek.
Ethernet portok vannak azokon a végberendezéseken, switch-eken és egyéb hálózati eszközökön, melyek kábellel csatlakoznak a fizikai hálózathoz.
A virtuális interfész azt jelenti, hogy nincs fizikai hardverelem hozzárendelve az eszközben. Az SVI-t szoftveresen hozzuk létre. A virtuális switch interfésszel (SVI) rendelkeznek.
A virtuális interfész lehetőséget biztosít a switch távoli elérésére IPv4- vagy IPv6-hálózaton keresztül.

## Slide 35
Manuális IP-cím konfiguráció végberendezéseken
Az IPv4-címeket megadhatjuk manuálisan az eszközön, vagy kaphatja automatikusan a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) segítségével.
Windows operációs rendszert futtató állomáson az IPv4-címet a Vezérlőpult > Hálózati és megosztási központ > Adapterbeállítások módosítása lehetőség alatt, az adapter kiválasztása után tudjuk beállítani.
Ezután kattintsunk a jobb gombbal, és válasszuk a Tulajdonságok menüpontot a Helyi hálózati adapter tulajdonságai megnyitásához, ahogy az ábrán is látható.
Jelöljük ki A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) sort, kattintsunk a Tulajdonságok gombra, hogy megnyíljon az ábrán látható A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) - tulajdonságok ablak. Írjuk be az IPv4-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót.

## Slide 36
Az IPv6-címzési és konfigurációs beállítások hasonlóak az IPv4-hez.
A DNS-szerver címhez annak a Domain Name System (DNS) szervernek az IPv4- vagy IPv6-címét kell beírni, amely IP-címekre fordítja a tartományneveket
(pl.: a www.cisco.com).

## Slide 37
Automatikus IP-cím konfiguráció
végberendezéseken
A legtöbb végberendezés alapértelmezés szerint automatikus IPv4-cím konfigurációra, DHCP-re van beállítva.
A DHCP automatikus végzi az IP-címkiosztást minden hálózati végberendezés számára, melyen a DHCP engedélyezve van.
A manuális beállítás növeli a helytelen konfiguráció esélyét is, ha egy másik eszköz IPv4-címét állítjuk be duplán.
Egy Windows PC-n a DHCP beállításához mindössze ki kell választanunk az IP-cím automatikus kérése és a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése pontokat. A számítógép keres egy DHCP-szervert, amely hozzánk rendeli a hálózaton való kommunikációhoz szükséges címbeállításokat.

## Slide 38
Parancsszimulátor — Windows PC IP-konfigurációjának ellenőrzése
A Windows PC IP-beállításait megjeleníthetjük parancssorból az ipconfig paranccsal. A kimenetben megjelenik az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró, melyeket a PC a DHCP-szervertől kapott.